## Slide 1
基于yolov11的浓烟环境人体目标判别
汇报人： xx

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
2
3
4
背景分析
实验部分
具体方法
项目介绍

## Slide 3
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
问题重述
浓烟环境使得消防人员施救困难，人眼视觉手段几乎失效。
机器人代替消防员进入火场，利用传感器识别被困人员。
去烟算法
人体识别算法
我们团队旨在构建模型，
实现去烟算法和人体识别算法，
并完成多模态融合。

## Slide 4
问题分析
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
去烟前
去烟后
烟雾衰减补偿：烟雾会散射和吸收光线，所以去烟算法需逆向建模恢复原始场景信息
图像增强：由于浓烟环境会对人体遮挡，算法需强化关键特征
实时性：火灾救援场景要求算法快速处理，需优化计算效率
去烟算法需解决的问题

## Slide 5
问题分析
问题一
问题二
非目标检测
问题三
漏识别
误分类
人体识别算法中出现的问题
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分

## Slide 6
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
去烟算法
暗通道先验
多模态融合
特征级融合
如特征融合框架
决策级融合
如多聚焦融合算法
人体识别
常规Yolo系列
相关经典算法
GAN网络
提高清晰度与结构还原度
存在模型特化、泛化性差缺点
对火场高密度烟雾存在适应性差
此场景下鲁棒性不佳
边缘处理
加权融合
在保持特征完整性的同时突出互补信息，提升鲁棒性
Yolo框架
结构优化
图像增强模块
高帧率推理
…
模型改进
去烟预处理
+
多模态融合
+
高效识别
三步走架构设计
源头控制信息质量
逐层精炼图像特征
有效提升检测性能
最终模型

## Slide 7
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
Stage1：利用训练好的GAN网络来生成去烟后的图片
Stage2：将两张图片输入到融合模块中，充分利用多模态优势，生成单一模态的融合图片，最终输入到人体识别主干网
总体框架

## Slide 8
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
去烟算法
去烟算法框架
生成器架构
判别器架构
生成器希望生成的图片尽可能与真实去烟图片相似以此来骗过判别器
判别器则希望找出其中的fake image与
real image 的区别

## Slide 9
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
双模态融合策略
预训练的Resnet50来充当我们的编码器，提取图片特征
阶段1
加权融合，设定可变参数自适应学习两种特征的比重
阶段2
解码器上逐步复原，输出融合图像
阶段3
执行逐像素的，让模型主动学习融合模态的有效信息
阶段4

## Slide 10
背景分析
项目介绍
具体方法
实验部分
人体识别算法
以YOLOv11为主体框架，增加两大改进
1.设计了一个专门用于浓烟环境下的图像增强模块GammaCLAHEBlur，与常规增强策略进行混合训练，以提升模型对烟雾干扰的鲁棒性。
2.对C3k模块进行了结构优化，引入了空洞卷积以扩大感受野、增强上下文感知能力
1.添加图像增强模块
2. C3k模块优化

## Slide 11
毕业论文答辩模板
Graduation thesis defense template
21
3
4
1
Precision（精度）
正确检测的正样本占所有预测为正样本的比例。
即TP/(TP+FP)
TP、FP、FN
TP是指正确检测的正样本
FP是指模型错误地将非该类的实例判定为此类的实例数量
FN指模型未能正确识别为该类别的实际实例数量
mAP50与mAP50-95
mAP50表示在IoU 阈值为 0.5 的条件下，计算所有类别的平均准确率的平均值；
mAP50-95表示在IoU从0.50到0.95的10个阈值下分别计算 AP，再对这10个AP取平均。
Recall（召回率）
正确检测的正样本占所有真实正样本的比例。
即TP/(TP+FN)
背景分析
项目介绍
模型实现
实验结果
评价指标

## Slide 12
背景分析
项目介绍
模型实现
实验结果
实验结果
“person”：预测类别
“0.9”：相应预测的置信度
模型性能指标

## Slide 13
背景分析
项目介绍
模型实现
实验结果
实验结果
PR曲线
Loss与mAP变化示例图
图片处理耗时

## Slide 14
背景分析
项目介绍
模型实现
实验结果
对比实验
红外光单模态检测
热成像单模态检测
YOLO算法改进前
YOLO算法改进后
根据图表可得：模型能在热成像图片中学到更多信息；单模态指标不如双模态，融合权重因子最终设为0.3
单模态与多模态对比
我们设计了专门的图像增强模块和利用了空洞卷积来扩大模型感受野，有效提高了人体检测的精度，各项指标均提高
YOLO算法改进前后对比

## Slide 15
感谢各位观看
THANKS FOR LISTENING